HORKOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR 4928

Návod k obsluze

- Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku – byl vyvinut a vyroben s prvořadým požadavkem na spokojenost jeho uživatelů.

- Přístroj je určen pro použití v domácnostech jako horkovzdušný ventilátor. Nepoužívejte přístroj pro účely jiné popř. způsobem jiným než uvedeným v tomto návodu – jakékoliv použití přístroje pro účely jiné nebo způsobem jiným než uvedeným v návodu bude v případě řešení jakýchkoliv sporů nebo nároků považováno za nevhodné resp. nesprávné se všemi z tohoto vyplývajícími důsledky.

- Výrobce ventilátoru v žádném případě neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé nesprávným zacházením s ventilátorem.

|  | DŮLEŽITÉ! Pokyny a informace pro bezpečné používání tohoto výrobku Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod - obsahuje důležité informace pro bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte na místě trvale přístupném uživateli výrobku, při pozdějším event. předání přístroje jinému uživateli předejte prosím s výrobkem rovněž i tento návod. |
| --- | --- |

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte úplnost přístroje a dodávaného příslušenství, současně překontrolujte, zda přístroj popř. jeho příslušenství nejsou poškozeny. V případě jakýchkoliv pochybností přístroj nepoužívejte a kontaktujte odborný servis autorizovaný výrobcem přístroje.

- Před připojením přístroje k elektrické síti překontrolujte (např. na štítku elektroměru), zda napětí elektrické sítě v místě instalace přístroje odpovídá napětí specifikovanému výrobcem přístroje pro jeho napájení a uvedenému na spodní straně přístroje popř. v jeho doprovodné dokumentaci. V případě zjištění rozdílu nepřipojujte přístroj k elektrické síti a kontaktujte jeho dodavatele.

- Přístroj připojte jako jediný spotřebič k řádně instalované trvale přístupné síťové zásuvce s funkčním ochranným kolíkem jištěné pojistkou (jističem) odpovídající hodnoty. V případě jakýchkoliv pochybností o správnosti instalace zásuvky zásuvku nepoužívejte a kontaktujte odbornou firmu nebo pracovníka s odpovídající kvalifikací.

- Pro napájení přístroje nepoužívejte rozbočovače („rozdvojky“) nebo prodlužovací kabely. V případě nekompatibility vidlice síťového kabelu přístroje se síťovou zásuvkou smí být výměna a vidlice síťového kabelu provedena pouze k tomuto oprávněným a kvalifikovaným pracovníkem.

Při manipulaci s přístrojem bezpodmínečně dodržujte obecně platné pokyny a zásady zacházení s elektrickými spotřebiči včetně následujících:

- nedotýkejte se přístroje mokrýma rukama nebo nohama;

- neodpojujte přístroj od síťové zásuvky tahem za kabel;

- chraňte přístroj před povětrnostními vlivy (déšť, mráz, přímé slunce);

- nedovolte aby přístroj bez trvalého dohledu dospělé osoby dokonale obeznámené s používáním přístroje používaly děti popř. osoby fysicky popř. mentálně nezpůsobilé k jeho obsluze;

- předtím než přístroj zůstane bez trvalého dohledu přístroj vypněte a odpojte jej od elektrické sítě;

- nepoužívejte přístroj s externími časovými spínači (timery) nebo s jinými samostatnými řídícími systémy;

- neinstalujte přístroj v bezprostřední blízkosti síťové zásuvky nebo na místech, kde by mohl být postříkán nebo polit jakoukoliv kapalinou;

- před přemístěním přístroje přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě;

- při čištění přístroje neponořujte přístroj nebo jeho díly do vody, nečistěte přístroj pod tekoucí vodou; pro čištění přístroje nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla;

- nerozebírejte přístroj, na přístroji neprovádějte žádné úpravy – v případě poruchy nebo nesprávné funkce přístroje přístroj vypněte, odpojte od elektrické sítě a

- kontaktujte autorizovaný servis;

- nedovolte aby si s přístrojem hrály děti – přístroj není hračka.

|  | NEZAKRÝVEJTE VENTILÁTOR – RIZIKO JEHO PŘEHŘÁTÍ A POŠKOZENÍ. |
| --- | --- |

Popis ventilátoru a jeho příslušenství

- Vstupní otvor přívodu vzduchu (na zadní straně)

- Tlačítko pro zapnutí / vypnutí kývavého pohybu ventilátoru

- Tělo ventilátoru s motorem a mřížka výstupu vzduchu (na přední straně)

- Kolébkový přepínač pro zapnutí / vypnutí ionizátoru

- Termostat

- Přepínač pro zapnutí / vypnutí ventilátoru a pro

nastavení provozního režimu

Polohy přepínače pro zapnutí / vypnutí ventilátoru

| Poloha | Význam |
| --- | --- |
|  | Ventilátor je vypnut |
|  | Chladný vzduch |
|  | Ohřev vzduchu s funkcí ECO |
|  | Rychlý ohřev |

Polohy knoflíku termostatu

| Poloha | Význam |
| --- | --- |
|  | Ochrana proti zamrznutí |
|  | Max. teplota |

Termostat

Termostat udržuje nastavenou teplotu v místnosti s instalovaným přístroje – přístroj je při překročení nastavené teploty  vypnut, při jejím poklesu pod nastavenou hodnotu opět zapnut.

Použití ventilátoru

Vložte vidlici síťového kabelu do síťové zásuvky a pokračujte podle následujících pokynů.

Funkce horkovzdušného ventilátoru

- Přepněte přepínač pro nastavení výkonu do požadované polohy:

pro ekonomický ohřev

pro rychlý ohřev

- Nastavte knoflík termostatu do požadované polohy.

Funkce ventilátoru pro letní období

- Nastavte knoflík regulátoru teploty do polohy.

- Přepněte přepínač pro nastavení provozního režimu ventilátoru do polohy .

Funkce ochrany proti zamrznutí

Funkce udržuje teplotu v místnosti na hodnotě + 5 °C. Při poklesu teploty v místnosti pod tuto hodnotu bude horkovzdušný ventilátor automaticky zapnut.

Při požadavku na použití ventilátoru pro ochranu proti zamrznutí:

- Přepněte knoflík regulátoru teploty do polohy označené symbolem .

- Nastavte přepínač pro nastavení provozního režimu ventilátoru do požadované polohy:

- pro postupné zvýšení teploty o 5 °C

- pro rychlé zvýšení teploty o 5 °C.

Kývavý pohyb ventilátoru

- Ventilátor je vybaven funkcí kývavého pohybu umožňující směrování proudu vzduchu do širšího prostoru. Pro zapnutí kývavého pohybu ventilátoru stlačte tlačítko pro zapnutí / vypnutí kývavého pohybu (2) na základně ventilátoru.

- Pro zastavení kývavého pohybu ventilátoru znovu stlačte přepínač (6A).

Ionizátor

Pro zapnutí ionizátoru stlačte | stranu kolébkového přepínače pro zapnutí / vypnutí ionizátoru (4)

Po použití ventilátoru ventilátor vypněte a odpojte od elektrické sítě.

Udržování a ošetřování ventilátoru

Důležité!

Před čištěním ventilátoru ventilátor vypněte a odpojte jej od elektrické sítě.

Pro vyčištění ventilátoru použijte v případě potřeby vlhký hadřík, nepoužívejte ředidla, rozpouštědla a čistící prostředky způsobující otěr – mohou poškodit povrchovou úpravu dílů ventilátoru.

Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

Tento přístroj je označen jako výrobek, na který se vztahuje směrnice 2002/96/EC o likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že při pozdější likvidaci výrobku (z jakýchkoliv důvodů) nesmí být s výrobkem zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro likvidaci použitých elektrických a elektronických zařízení šetrnou pro životní prostředí. Zajištěním správné likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení zabráníte vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady.

Kromě toho recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin pro příští generace. Podrobné informace k ekologické likvidaci tohoto výrobku získáte u pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu nebo v prodejně, ve které jste výrobek zakoupili.

Změny designu a technických údajů vyhrazeny bez předchozího oznámení.