DOMÁCE HI-FI SYSTÉM V DREVENOM PREVEDENÍ S CD / MP3 PREHRÁVAČOM, gramofóny, STEREO rozhlasovým prijímačom, kazetového magnetofónu, USB kódovaním

HIF-1850TUMPK

Váš nový prijímač bol vyrobený a skompletizovaný za prísnych podmienok kontroly kvality výrobkov spoločnosti ROADSTAR.

Ďakujeme vám za vaše rozhodnutie k nákupu nášho výrobku.

Pred jeho zapnutím a prevádzkou si prosím prečítajte starostlivo nasledujúce pokyny. Návod tiež uschovajte pre prípad neskoršej potreby

Výkričník vo vnútri trojuholníka na zadnej strane skrinky prístroja upozorňuje užívateľa na dôležité pokyny pre obsluhu a údržbu prístroja uvedené v jeho sprievodnej dokumentácii.

Symbol blesku vo vnútri trojuholníka vzadu na prístroji upozorňuje užívateľa na riziko úrazu elektrickým prúdom pri nevhodnom zachádzaní s prístrojom. Nevyberajte prístroj zo skrinky – vo vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho užívateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu vyhľadajte odborný servis. Zásahom do prístroja v dobe platnosti záruky sa vystavujete riziku straty event. záručných plnení.

Prístroj je konštruovaný pre napájanie striedavým napätím 230 V, 50 Hz.

Chráňte prístroj pred zmoknutím a nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí – riziko úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte prístroj mimo miestnosti.

Vypnutím nie je prístroj odpojený od elektrickej siete – pre odpojenie prístroja od elektrickej siete prístroj vypnite a potom vyberte vidlicu sieťového káblu prístroja zo sieťovej zásuvky.

Prehrávač CD používa laserový žiarič s malým výkonom. Vzhľadom k možnému poškodeniu zraku laserovým žiarením smie byť prístroj opravovaný a nastavovaný iba pracovníkmi so zodpovedajúcou kvalifikáciou. Nezapínajte prehrávač po vybratí prístroja zo skrinky – po odblokovaní ochrán a uvedení prehrávača do chodu riziko trvalého poškodenia zraku laserovým žiarením.

Pri používaní prístroja podľa pokynov v návode prístroj nepredstavuje žiadne riziká a to ani pre jeho bezprostredné okolie.

Nepoužívajte a neukladajte prístroj na priamom slnku alebo v blízkosti zdrojov tepla (napr. v blízkosti telies ústredného kúrenia). Vysokými teplotami riziko poškodenia plastových dielov skrinky prístroja.

|  | Pokyny pre správnu likvidáciu výrobku: (Likvidácia použitých elektrických & elektronických zariadení) Tento symbol na výrobku alebo jeho príslušenstva či v návode znamená, že pri likvidácii použitého či rozbitého výrobku nesmie byť výrobok likvidovaný spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite správnu likvidáciu výrobku oddelene od bežného odpadu a jeho správnu recykláciu. Zabránite tak vzniku škôd na životnom prostredí a ľudskom zdraví, ktoré by nesprávna likvidácia mohla spôsobiť, a prispejete tak k zachovaniu obnoviteľných materiálnych zdrojov. Používatelia v domácnostiach získajú podrobné informácie o tom, ako a kam majú výrobok na ekologickú likvidáciu a recykláciu dodať, u predajcu, kde výrobok zakúpili, alebo na miestnom úrade. Podnikatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Uvedený výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s ostatným bežným komerčným odpadom. |
| --- | --- |

NÁVOD NA OBSLUHU: Než začnete prístroj používať, prečítajte si prosím starostlivo tieto pokyny a zoznámte sa bližšie s vaším novým HiFi systémom. Návod si uschovajte pre prípad budúce potreby.

OVLÁDACIE PRVKY PRÍSTROJA

1RÚRA REPRODUKTORU

2) TLAČIDLO CD PLAY / PAUSE

3) TLAČIDLO CD SKIP UP PRE POSUN VPRED

4) TLAČIDLO CD SKIP DOWN PRE POSUN VZAD

5) -

6) PREPÍNAČ FUNKCIÍ

7) REGULÁTOR HLASITOSTI / VOLUME

8) SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

9) VSTUP PRE SLÚCHADLÁ

10) DVIERKA PRIESTORU CD MECHANIKY

11) TLAČIDLO OPEN / CLOSE PRO OTVORENIE / ZATVORENIE PRIESTORU CD MECHANIKY

12) TLAČIDLO RANDOM

13) USB PORT

14) TLAČIDLO PROGRAM

15) VYPÍNAČ ON / OFF

16) -

17) TLAČIDLO REPEAT

18) LCD DISPLEJ

19) LED INDIKÁTOR FM STEREO

20) STUPNICA LADENIE

21) GOMBÍK LADENIA

22) ARM LOCK - UPEVNENIE ramena prenosky

23) SPINDLE ADAPTOR - ADAPTÉR VYROVNANIA IHLY gramofóny

24) PREPÍNAČ RÝCHLOSTI 33/45/78 RPM (otáčok za minútu)

25) PODPERA prenosky

26) INDIKÁTOR OPAKOVANIA

27) REPRODUKTORY

28) FM ANTÉNA

29) PRÍVODNÝ KÁBEL (AC)

30) INDIKÁTOR FUNKCIE NÁHODNOM VÝBERU (RANDOM)

31) INDIKÁTOR VOĽBY PROGRAMU

32) TLAČIDLO CD STOP

33) TLAČIDLO TAPE FF / EJECT

34) PRIESTOR PRE AUDIO KAZETY

35) MECHANIZMUS odklápania VEKÁ gramofóny

36) GRAMOFON

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE:

VLOŽENIE BATÉRIÍ:

Pre prevádzku infračerveného vysielača potrebujete 2 ks batérií typu CR-2025.

37) TLAČÍTKO PRO OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ PROSTORU CD MECHANIKY.

38) Funkcia nahrávania REC v režime cd alebo phono, pre nahrávanie stlačte toto tlačidlo.

39) TLAČIDLO REPEAT / opakované prehrávanie skladby.

40) TLAČIDLO PLAY / PAUSE v režime CD / USB. Pre začatie prehrávania jedenkrát stlačte uvedenej tlačidlo. Pre prerušenie prehrávania opäť stlačte toto tlačidlo.

41) Tlačidlo pre posun späť či spätné vyhľadávanie. Pre prechod na predchádzajúcu skladbu raz krátko stlačte. Pre spätné vyhľadávanie stlačte dlho.

42) Tlačidlo pre posun vpred či vyhľadávanie v nasledujúcich skladbách. Pre prechod na nasledujúcu skladbu raz krátko stlačte. Pre vyhľadávanie vpred stlačte dlho.

43) Tlačidlo STOP v režime CD / USB. Pre vypnutie prehrávania alebo zrušenie uloženého programu stlačte toto tlačidlo.

44) Tlačidlo Track + 10

45) Tlačidlo Track - 10

46) TLAČIDLO RANDOM v režime CD / USB. Pre aktiváciu funkcie náhodného výberu skladieb stlačte toto tlačidlo.

47) Tlačidlo DELETE / zmazať.

48) Tlačidlo PROGRAM v režime CD / USB. Pre aktiváciu funkcie programovania stlačte toto tlačidlo.

Pripojení prístrojq do elektrickej SIETE:

Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča.

Pred pripojením prístroja k elektrickej sieti si prosím v záujme vlastnej bezpečnosti pozorne prečítajte nasledujúce pokyny.

NAPÁJANIE PRÍSTROJA Z ELEKTRICKÉ SIETE (AC):

Tento prístroj je určený na prevádzku len pri napätí 230V stried., 50Hz. Pripojením prístroja k inému napätiu môže dôjsť k poškodeniu prístroja.

UPOZORNENIE :Pokiaľ je prístroj pripojený k elektrickej sieti, neodstraňujte kryt prístroja. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Vo vnútri skrinky prístroja nie sú žiadne diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť používateľ prístroja. Pre nastavenie či opravu prístroja sa vždy obracajte na odborný servis.

UPOZORNENIE: Chráňte prístroj pred vlhkom a dažďom. Napájanie: iba 230V stried. / 50Hz

Uvedený symbol upozorňuje užívateľa na vybavenie prístroja dvojitou izoláciou. Prístroj nevyžaduje uzemnenie.

NAPÁJANIE PRÍSTROJA: Vyberte opatrne prehrávač z krabice. Obal uschovajte pre prípad budúce potreby.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE: Prívodný kábel zapojte do zásuvky elektrickej siete 230 V stried. / 50 Hz.

PRÍJEM rozhlasového vysielania MW / FM:

Provoz prístroja: • Stlačte tlačidlo vypínača (15). • Pomocou prepínača funkcií (6) zvoľte požadované frekvenčné pásmo FM alebo MW. • Pomocou gombíka ladenia (21) nalaďte požadovanú rozhlasovú stanicu.

ANTÉNA:• Pre príjem v pásme FM má prijímač v zadnej časti zabudovanú FM anténu (28). Anténu vytiahnite a natočte pre optimálny príjem požadovaného vysielača FM.

• Pre príjem signálu v pásme MW slúži vstavaná feritová anténa. Pre optimálny príjem signálu zmeňte polohu a natočenie celého prístroja.

PRÍJEM FM A FM STEREO: Ak zvolená stanica FM vysiela stereo vysielanie, prístroj umožňuje príjem stereo. • Ak rozhlasová stanica vysiela stereo a máte nastavený režim FM stereo, rozsvieti sa indikátor STEREO (19).

PREVÁDZKA gramofónu: Príprava: Uvoľnite ramienko prenosky a odstráňte ochranný kryt ihly.

Počúvanie nahrávok:  Pre voľbu funkcie Gramofón stlačte PHONO (6). Nasaďte gramofónovú platňu na stred otočného taniera gramofónu. Pre počúvanie EP dosiek s priemerom 17 cm vložte na stred otočného taniera adaptér EP. Na prepínači rýchlosti (24) nastavte požadovanú rýchlosť podľa príslušnej dosky na 33/78 alebo 45 otáčok za minútu. Rukou zdvihnite ramienko prenosky. Presuňte ramienko prenosky na začiatok dosky, alebo na začiatok príslušnej skladby. Opatrne zľahka posuňte ramienko nadol na dosku, aby gramofón začal prehrávať. Pre manuálne ukončenie prehrávania zdvihnite ramienko prenosky z dosky a vráťte ho na jeho miesto.

Poznámka: Nikdy nezastavujte alebo neotáčajte otočný tanier dosky ručne. Premiestňovanie či otrasy prístroja bez zabezpečenia ramienka prenosky môžu spôsobiť poškodenie ramienka. Pokiaľ prístroj nepoužívate, obstarajte ihlu krytom.

UPOZORNENIE: Prístroj je vybavený dvoma náhradnými ihlami pre prípad poškodenia alebo opotrebovanie pôvodnej ihly. V prípade nutnosti výmeny opatrne vyberte starú ihlu a nasaďte novú.

PREHRÁVANIE kompaktných diskov:

Pred začatím:  Pomocou prepínača funkcií (6) zvoľte režim "CD / USB".  Pre otvorenie dvierok (10) priestoru cd mechaniky stlačte tlačidlo "OPEN / CLOSE" (11).  Do cd mechaniky vložte cd potlačenou stranou nahor a potom dvierka zatvorte. Prístroj začne vyhľadávanie skladieb a začne prehrávať prvú skladbu. • Režim prehrávania / prerušenie / ukončenie prehrávania (Playback / Pause / Stop)

Pre prerušenie prehrávania raz stlačte tlačidlo CD PLAY / PAUSE (2), na lcd displeji (18) sa zobrazí uplynutý čas prehrávania skladby. Pre obnovenie prehrávania znovu stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Režim Skip/search (skip/search up ( / skip/search down ()

1. Stlačením tlačidla skip up (3) počas prehrávania alebo prerušenie prehrávania skladieb (play / pause) sa posuniete na ďalšiu skladbu, na displeji sa zobrazí jej číslo a prístroj pokračuje v režime prehrávania alebo prerušenie prehrávania.

2. Stlačením tlačidla skip down (4) počas prehrávania alebo prerušenie prehrávania súborov (play / pause) sa posuniete späť na začiatok prehrávanej skladby. Na displeji sa zobrazí jej číslo a prístroj pokračuje v režime prehrávania alebo prerušenie prehrávania.

3. Po voľbe ad 2. Stlačte znovu tlačidlo skip down (4) a posuniete sa na predchádzajúcu skladbu. Prístroj pokračuje v režime prehrávania alebo prerušenie prehrávania.

4. Pridržaním tlačidiel skip up / skip down počas prehrávania cd / mp3 sa posúvate rýchlo dopredu / dozadu medzi prehrávanými skladbami tak dlho, kým držíte tlačidlo stlačené.

5. Pre posun o 10 skladieb vpred alebo vzad stlačte tlačidlo TRACK + 10 alebo TRACK-10 na diaľkovom ovládači.

POŽIADAVKY NA MP3 / WMA FORMÁT SÚBOROV:

- MP3 prenosová rýchlosť: 32 kbps ~ 256 kbps a wma prenosová rýchlosť: 32 kbps ~ 320 kbps

- Kvalita prehrávania MP3 disku sa líši podľa kvality nahrávky a použité metódy nahrávania. Navyše doba vyhľadávania je u MP3-CD dlhšia ako u normálneho cd z dôvodu odlišného formátu.

REŽIM OPAKOVANIA (REPEAT) / NÁHODNÉHO VÝBERU (RANDOM):

Pre spustenie tejto funkcie stlačte tlačidlo REPEAT na diaľkovom ovládaní alebo tlačidlo PLAY na prístroji. Všetky skladby je možné prehrávať v nasledujúcich rôznych režimoch:

PRO CD: (1)REPEAT 1 – opakovanie 1 skladby (2) REPEAT ALL TRACK – opakovanie

všetkých skladieb (4) RANDOM – náhodný výber  OFF MODE – vypnutie režimu

PRO MP3/WMA DISKY: (1)REPEAT 1 – opakovanie 1 skladby  (2) REPEAT 1 FOLDER – opakovanie

1 složky  (3) REPEAT ALBUM – opakovanie celého albumu

(4) RANDOM – náhodný výber

- Repeat play / opakované prehrávanie

- Pomocou tejto funkcie môžete počúvať obľúbené skladby alebo zložky opakovane.

• Random play / náhodné prehrávanie

- Pomocou tejto funkcie môžete počúvať všetky skladby alebo zložky v náhodnom poradí.

PROGRAMOVANIE PREHRÁVANIE SKLADIEB Z CD DISKOV:

Môžete naprogramovať až 99 súborov MP3 (20 skladieb z CD) v ľubovoľnom poradí. Pred začatím programovania skontrolujte, že je prístroj v režime vypnutia (CD STOP).

1. Stlačte tlačidlo pre voľbu režimu CD / USB & vypnite prehrávanie cd.

2. Stlačte tlačidlo "PLAY MODE", na LCD displeji (18) sa objaví písmeno "P". Navyše sa na displeji zobrazí číslo príslušného programu a číslice pre voľbu skladby, ktorú chceme naprogramovať.

3. Zvoľte požadovanú skladbu stlačením tlačidiel a (3, 4).

4. Pre uloženie skladby do pamäti stlačte tlačidlo "PLAY MODE".

5. Pre uloženie ďalších skladieb do pamäti zopakujte kroky 3 a 4.

6. Ak ste požadované tituly naprogramovali, stlačte tlačidlo cd "PLAY / PAUSE" (2). Prehrávač začne prehrávať skladby vo vami určenom poradí.

7. Pre zrušenie naprogramované zložky stlačte tlačidlo "STOP".

PREHRÁVANIE MP3 / WMA hudobných súborov Z USB pamäťového média:

Systém dokáže dekódovať a prehrávať všetky MP3 / WMA súbory uložené na pamäťovom médiu s USB pripojením.

1. Nastavte prepínač funkcií (15) na režim CD / USB a stlačte tlačidlo FUNCTION (6) pre voľbu USB.

2. Pripojte koncovku USB do USB portu a skontrolujte, že je úplne a správne zasunutá.

• Nesprávnym pripojením koncovky USB (napr. Obrátene) môže dôjsť k poškodeniu audio systému alebo pamäťového média (usb disku). Skontrolujte, že sa chystáte USB koncovku zasunúť do prístroja správne.

3. Systém začne načítať obsah úložného média automaticky ihneď po jeho pripojení. Na LCD displeji (18) sa zobrazí celkový počet MP3 / WMA súborov.

4.Pre prehrávanie skladieb sa riaďte vyššie uvedeným postupom pre prehrávanie CD / MP3.

POZNÁMKA: - Systém dokáže detekovať a načítať súbory v mp3 a wma formátu len cez usb port. - Ak pripájate systém k MP3 prehrávaču prostredníctvom zásuvky USB, môže sa stať, že vzhľadom na rozdiely v kódovaní MP3 formáte niektoré MP3 prehrávače nemožno týmto spôsobom prehrávať. V takom prípade sa nejedná o poruchu fungovania systému.

PREHRÁVANIE AUDIO KAZIET:

VŠEOBECNÉ POUŽITIE:

Prehrávanie kaziet: Prepnite prepínač funkcií (6) do režimu "TAPE". Akonáhle vložíte kazetu, systém ju začne automaticky prehrávať.

Rýchle prevíjanie vpred:

Stlačte tlačidlo "TAPE FORWARD / EJECT" (33) do polovice počas režimu prehrávania. Kazeta sa bude pretáčať dopredu.

Pre návrat k prehrávaniu znovu slabo stlačte tlačidlo "TAPE FORWARD / EJECT" (33).

Ukončenie prehrávania a vybratie kazety:

Stlačte silno (úplne) tlačidlo "TAPE FORWARD / EJECT" (33), prehrávanie bude ukončené a kazeta sa vysunie z priestoru pre kazetu. (34).

KÓDOVANIE SKLADIEB Z CD A LP DO MP3 FORMÁTU Systém dokáže kódovať skladby z normálnych CD, audiokaziet či gramofónových platní do MP3 formátu a nahrať tieto skladby na pamäťové médium cez USB port.

A) KÓDOVANIE CD

I) Kódovanie 1 skladby

- Zadajte prehrávanie cd skladby, ktorú chcete kódovať & nahrať,

- Stlačte tlačidlo "RECORD" (9) dvakrát počas prehrávania požadovanej skladby, až kým sa nezobrazí na displeji . Práve prebieha kódovanie.

- Pre ukončenie nahrávania skladby stlačte tlačidlo STOP.

II) Kódovanie 1 disku

- Vložte cd potlačenou stranou hore do priestoru cd mechaniky & a zatvorte dvierka.

5. Stlačte tlačidlo "RECORD" (9) dvakrát potom, čo systém ukončil prehľadávanie disku. Na displeji sa objaví: Práve prebieha kódovanie.

Po dokončení kódovania prístroj automaticky ukončí prehrávanie.

POZNÁMKA:

- Rýchlosť nahrávania skladieb je 1: 1 a závisí na skutočnom čase prehrávania skladby.

- Systém vytvorí zložku "RECORD", kam uloží kódovanú skladbu.

- Formát nahrávania je prednastavený na MP3 prenosovú rýchlosť: 128 kbps, vzorkovacej frekvencii: 44.1kHz.

- Počas režimu kódovania sa nenahrávajú názvy skladieb.

- Pre prerušenie nahrávanie znovu stlačte tlačidlo "RECORD" počas režimu nahrávania.

- Nahrávanie je dokončené len v prípade, že je kódovaná celá skladba. Pokiaľ dôjde k ukončeniu procesu kódovania v jeho priebehu, nenahrá sa ani neuložia na USB médium žiadna skladba.

KOPÍROVANIE MP3 / WMA SÚBORU:

Ak vložíte do cd mechaniky MP3 / WMA disk namiesto bežného cd disku a stlačíte tlačidlo "RECORD" (9), systém skopíruje súbory na USB médium alebo SD kartu. Proces kopírovania MP3 / WMA disku je rovnaký ako vyššie uvedené kódovanie cd. Systém sa prepne do režimu kopírovania len pri načítaní MP3 / WMA súboru.

B) KÓDOVANIE ZÁZNAMOV Z gramofónových platní:

1) Vložte USB zariadenie.

2) Prepnite prepínač funkcií (6) na voľbu "PHONO".

3) Začnite v režime PHONO prehrávať nahrávku, ktorú chcete uložiť na USB zariadení.

4) Pre začatie kódovanie dvakrát stlačte tlačidlo RECORD.

5) Na displeji sa zobrazí REC.

6) Pre skončenia nahrávania po dokončení kódovania stlačte tlačidlo STOP.

C) KÓDOVANIE ZÁZNAMOV Z audiokaziet:

1) Vložte USB zariadenie.

2) Prepínač funkcií (6) nastavte na "TAPE".

3) Začnite prehrávať skladbu, ktorú chcete nahrať na USB zariadenie.

4) Pre začatie kódovanie dvakrát stlačte tlačidlo "RECORD".

5) Na displeji sa zobrazí REC.

6) Pre skončenia nahrávania po dokončení kódovania stlačte tlačidlo STOP.

VYBRATIE USB ZARIADENIE / PAMÄŤOVEJ KARTY:

Pred vybratím USB zariadenia najprv vypnite prístroj alebo ho prepnite do režimu CD, AUX alebo TUNER. Potom vysuňte USB zástrčku.

MAZANIE ZÁZNAMOV Z USB ZARIADENÍ:

1) Vložte USB zariadenie.

2) Prepínač funkcií (6) prepnite na "CD / USB".

3) Počas prehrávania skladby alebo režime "STOP" / ukončenie prehrávania skladby stlačte tlačidlo DELETE na diaľkovom ovládači. Príslušná skladba bude vymazaná.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Napájanie           Z elektrickej siete: 230V ~ 50Hz                     Z baterií: CR-2025

Prijímané kmitočty

FM: 	87.5 – 108 MHz       WM:522-1620 kHz

Zmeny dizajnu aj technických údajov sú vyhradené bez predchádzajúceho oznámenia.